「臺中市大里區東榮立體停車場興建工程」交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

（108.9.11核定）

- 現況--服務水準評估分析

- 平日路段 (晨峰)

| 道路名稱 | 道路起迄 | 方向 | 容量(pcu/hr) | 尖峰流量(pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東榮路 | 德芳路-中興路 | 往東 | 900 | 293 | 0.33 | A |
|  |  | 往西 | 900 | 417 | 0.46 | B |
|  | 中興路-新光路 | 往東 | 900 | 329 | 0.37 | B |
|  |  | 往西 | 900 | 346 | 0.38 | B |
|  | 新光路-益民路 | 往東 | 900 | 275 | 0.31 | A |
|  |  | 往西 | 900 | 100 | 0.11 | A |
| 中興路 | 德芳路-東榮路 | 往北 | 1700 | 934 | 0.55 | C |
|  |  | 往南 | 1700 | 567 | 0.33 | A |
|  | 東榮路-新南路 | 往北 | 1700 | 987 | 0.58 | C |
|  |  | 往南 | 1700 | 613 | 0.36 | B |
|  | 新南路-益民路 | 往北 | 1700 | 616 | 0.36 | B |
|  |  | 往南 | 1700 | 689 | 0.41 | B |
| 新光路 | 新仁路-東榮路 | 往北 | 900 | 162 | 0.18 | A |
|  |  | 往南 | 900 | 329 | 0.37 | B |
|  | 東榮路-新南路 | 往北 | 900 | 137 | 0.15 | A |
|  |  | 往南 | 900 | 211 | 0.23 | A |
| 新南路 | 德芳路-中興路 | 往東 | 900 | 145 | 0.16 | A |
|  |  | 往西 | 900 | 209 | 0.23 | A |
|  | 中興路-益民路 | 往東 | 900 | 176 | 0.20 | A |
|  |  | 往西 | 900 | 320 | 0.36 | A |

- 平日路段 (昏峰)

| 道路名稱 | 道路起迄 | 方向 | 容量(pcu/hr) | 尖峰流量(pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東榮路 | 德芳路-中興路 | 往東 | 900 | 540 | 0.60 | C |
|  |  | 往西 | 900 | 551 | 0.61 | C |
|  | 中興路-新光路 | 往東 | 900 | 546 | 0.61 | C |
|  |  | 往西 | 900 | 430 | 0.48 | B |
|  | 新光路-益民路 | 往東 | 900 | 316 | 0.35 | A |
|  |  | 往西 | 900 | 177 | 0.20 | A |
| 中興路 | 德芳路-東榮路 | 往北 | 1700 | 1058 | 0.62 | C |
|  |  | 往南 | 1700 | 1055 | 0.62 | C |
|  | 東榮路-新南路 | 往北 | 1700 | 1220 | 0.72 | D |
|  |  | 往南 | 1700 | 970 | 0.57 | C |
|  | 新南路-益民路 | 往北 | 1700 | 852 | 0.50 | B |
|  |  | 往南 | 1700 | 863 | 0.51 | B |
| 新光路 | 新仁路-東榮路 | 往北 | 900 | 256 | 0.28 | A |
|  |  | 往南 | 900 | 366 | 0.41 | B |
|  | 東榮路-新南路 | 往北 | 900 | 234 | 0.26 | A |
|  |  | 往南 | 900 | 272 | 0.30 | A |
| 新南路 | 德芳路-中興路 | 往東 | 900 | 264 | 0.29 | A |
|  |  | 往西 | 900 | 225 | 0.25 | A |
|  | 中興路-新光路 | 往東 | 900 | 213 | 0.24 | A |
|  |  | 往西 | 900 | 283 | 0.31 | A |

- 平日路口

| 路口 名稱 | 方向 | 晨峰 | 昏峰 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 路口整體 平均延滯 | 平均延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 路口整體 平均延滯 |
| 德芳路 ¦ 東榮路 | 往西(1) | 10.2 | A | 14.0秒/輛 A級 | 10.5 | A | 16.3秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 22.6 | B |  | 21.6 | B |  |
|  | 往東(3) | 9.2 | A |  | 11.6 | A |  |
|  | 往南(4) | 20.1 | B |  | 21.8 | B |  |
| 中興路 ¦ 東榮路 | 往西(1) | 32.8 | C | 22.3秒/輛 B級 | 35.9 | C | 42.4秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 11.7 | A |  | 46.6 | D |  |
|  | 往東(3) | 33.5 | C |  | 34.1 | C |  |
|  | 往南(4) | 10.1 | A |  | 35.4 | C |  |
| 新光路 ¦ 東榮路 | 往西(1) | 8.6 | A | 13.4秒/輛 A級 | 9.6 | A | 15.3秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 14.4 | A |  | 15.4 | B |  |
|  | 往東(3) | 11.7 | A |  | 16.2 | B |  |
|  | 往南(4) | 16.4 | B |  | 16.9 | B |  |
| 中興路 ¦ 新南路 | 往西(1) | 23.1 | B | 20.3秒/輛 B級 | 37.6 | C | 23.2秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 10.3 | A |  | 12.8 | A |  |
|  | 往東(3) | 32.3 | C |  | 39.8 | C |  |
|  | 往南(4) | 11.6 | A |  | 8.9 | A |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 平日路段 (晨峰)

| 道路名稱 | 道路起迄 | 方向 | 容量 (pcu/hr) | 開發前 | 開發後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 服務 水準 | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 服務 水準 |
| 東 榮 路 | 德芳路-中興路 | 往東 | 900 | 293 | 0.33 | A | 309 | 0.34 | A |
|  |  | 往西 | 900 | 417 | 0.46 | B | 430 | 0.48 | B |
|  | 中興路-新光路 | 往東 | 900 | 329 | 0.37 | B | 349 | 0.39 | B |
|  |  | 往西 | 900 | 346 | 0.38 | B | 356 | 0.40 | B |
|  | 新光路-益民路 | 往東 | 900 | 275 | 0.31 | A | 283 | 0.31 | A |
|  |  | 往西 | 900 | 100 | 0.11 | A | 108 | 0.12 | A |
| 中 興 路 | 德芳路-東榮路 | 往北 | 1700 | 934 | 0.55 | C | 962 | 0.57 | C |
|  |  | 往南 | 1700 | 567 | 0.33 | A | 585 | 0.34 | A |
|  | 東榮路-新南路 | 往北 | 1700 | 987 | 0.58 | C | 1022 | 0.60 | C |
|  |  | 往南 | 1700 | 613 | 0.36 | B | 631 | 0.37 | B |
|  | 新南路-益民路 | 往北 | 1700 | 616 | 0.36 | B | 634 | 0.37 | B |
|  |  | 往南 | 1700 | 689 | 0.41 | B | 718 | 0.42 | B |
| 新 光 路 | 新仁路-東榮路 | 往北 | 900 | 162 | 0.18 | A | 167 | 0.19 | A |
|  |  | 往南 | 900 | 329 | 0.37 | B | 379 | 0.42 | B |
|  | 東榮路-新南路 | 往北 | 900 | 137 | 0.15 | A | 141 | 0.16 | A |
|  |  | 往南 | 900 | 211 | 0.23 | A | 245 | 0.27 | A |
| 新 南 路 | 德芳路-中興路 | 往東 | 900 | 145 | 0.16 | A | 149 | 0.17 | A |
|  |  | 往西 | 900 | 209 | 0.23 | A | 225 | 0.25 | A |
|  | 中興路-益民路 | 往東 | 900 | 176 | 0.20 | A | 186 | 0.21 | A |
|  |  | 往西 | 900 | 320 | 0.36 | A | 349 | 0.39 | B |

- 平日路段 (昏峰)

| 道路名稱 | 道路起迄 | 方向 | 容量 (pcu/hr) | 開發前 | 開發後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 服務 水準 | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 服務 水準 |
| 東 榮 路 | 德芳路-中興路 | 往東 | 900 | 540 | 0.60 | C | 563 | 0.63 | C |
|  |  | 往西 | 900 | 551 | 0.61 | C | 568 | 0.63 | C |
|  | 中興路-新光路 | 往東 | 900 | 546 | 0.61 | C | 575 | 0.64 | C |
|  |  | 往西 | 900 | 430 | 0.48 | B | 443 | 0.49 | B |
|  | 新光路-益民路 | 往東 | 900 | 316 | 0.35 | A | 325 | 0.36 | B |
|  |  | 往西 | 900 | 177 | 0.20 | A | 191 | 0.21 | A |
| 中 興 路 | 德芳路-東榮路 | 往北 | 1700 | 1058 | 0.62 | C | 1090 | 0.64 | C |
|  |  | 往南 | 1700 | 1055 | 0.62 | C | 1090 | 0.64 | C |
|  | 東榮路-新南路 | 往北 | 1700 | 1220 | 0.72 | D | 1261 | 0.74 | D |
|  |  | 往南 | 1700 | 970 | 0.57 | C | 999 | 0.59 | C |
|  | 新南路-益民路 | 往北 | 1700 | 852 | 0.50 | B | 878 | 0.52 | B |
|  |  | 往南 | 1700 | 863 | 0.51 | B | 903 | 0.53 | B |
| 新 光 路 | 新仁路-東榮路 | 往北 | 900 | 256 | 0.28 | A | 264 | 0.29 | A |
|  |  | 往南 | 900 | 366 | 0.41 | B | 412 | 0.46 | B |
|  | 東榮路-新南路 | 往北 | 900 | 234 | 0.26 | A | 241 | 0.27 | A |
|  |  | 往南 | 900 | 272 | 0.30 | A | 337 | 0.37 | B |
| 新 南 路 | 德芳路-中興路 | 往東 | 900 | 264 | 0.29 | A | 272 | 0.30 | A |
|  |  | 往西 | 900 | 225 | 0.25 | A | 251 | 0.28 | A |
|  | 中興路-益民路 | 往東 | 900 | 213 | 0.24 | A | 225 | 0.25 | A |
|  |  | 往西 | 900 | 283 | 0.31 | A | 328 | 0.36 | B |

- 平日路口 (晨峰)

| 路口 名稱 | 方向 | 現況 | 開發後 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 路口整體 平均延滯 | 平均延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 路口整體 平均延滯 |
| 德芳路 ¦ 東榮路 | 往西(1) | 10.2 | A | 14.0秒/輛 A級 | 10.3 | A | 14.5秒/輛 A級 |
|  | 往北(2) | 22.6 | B |  | 23.0 | B |  |
|  | 往東(3) | 9.2 | A |  | 9.3 | A |  |
|  | 往南(4) | 20.1 | B |  | 20.3 | B |  |
| 中興路 ¦ 東榮路 | 往西(1) | 32.8 | C | 22.3秒/輛 B級 | 33.3 | C | 23.4秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 11.7 | A |  | 13.0 | A |  |
|  | 往東(3) | 33.5 | C |  | 34.5 | C |  |
|  | 往南(4) | 10.1 | A |  | 10.3 | A |  |
| 新光路 ¦ 東榮路 | 往西(1) | 8.6 | A | 13.4秒/輛 A級 | 8.8 | A | 14.1秒/輛 A級 |
|  | 往北(2) | 14.4 | A |  | 14.5 | A |  |
|  | 往東(3) | 11.7 | A |  | 12.3 | A |  |
|  | 往南(4) | 16.4 | B |  | 17.1 | B |  |
| 中興路 ¦ 新南路 | 往西(1) | 23.1 | B | 20.3秒/輛 B級 | 29.9 | B | 28.1秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 10.3 | A |  | 10.5 | A |  |
|  | 往東(3) | 32.3 | C |  | 32.8 | C |  |
|  | 往南(4) | 11.6 | A |  | 12.2 | A |  |

- 平日路口 (昏峰)

| 路口 名稱 | 方向 | 現況 | 開發後 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 路口整體 平均延滯 | 平均延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 路口整體 平均延滯 |
| 德芳路 ¦ 東榮路 | 往西(1) | 10.5 | A | 16.3秒/輛 B級 | 10.7 | A | 17.4秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 21.6 | B |  | 21.9 | B |  |
|  | 往東(3) | 11.6 | A |  | 11.9 | A |  |
|  | 往南(4) | 21.8 | B |  | 22.2 | B |  |
| 中興路 ¦ 東榮路 | 往西(1) | 35.9 | C | 42.4秒/輛 C級 | 37.9 | C | 44.2秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 46.6 | D |  | 48.8 | D |  |
|  | 往東(3) | 34.1 | C |  | 35.8 | C |  |
|  | 往南(4) | 35.4 | C |  | 37.2 | C |  |
| 新光路 ¦ 東榮路 | 往西(1) | 9.6 | A | 15.3秒/輛 B級 | 11.6 | A | 16.1秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 15.4 | B |  | 16.6 | B |  |
|  | 往東(3) | 16.2 | B |  | 17.6 | B |  |
|  | 往南(4) | 16.9 | B |  | 17.4 | B |  |
| 中興路 ¦ 新南路 | 往西(1) | 37.6 | C | 23.2秒/輛 B級 | 42.6 | C | 24.9秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 12.8 | A |  | 13.7 | A |  |
|  | 往東(3) | 39.8 | C |  | 42.2 | C |  |
|  | 往南(4) | 8.9 | A |  | 9.6 | A |  |

- 現況路口轉向交通量

- 平日交通量