龍寶建設+大毅建設

臺中市北屯區昌平段255地號等7筆土地

地上二十四層地下五層(店鋪、集合住宅)

新建工程交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 | 昏峰小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 崇德路 三段 | 豐樂路- 崇德十路一段 | 50或50以下 | 往北 | 3,100 | 2,141 | 0.69 | 28.2 | C | 1,262 | 0.41 | 29.9 | C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 1,242 | 0.40 | 29.8 | C | 1,561 | 0.50 | 29.3 | C |
|  | 崇德十路一段 -松竹路二段 |  | 往北 | 3,100 | 1,188 | 0.38 | 29.6 | C | 1,107 | 0.36 | 29.4 | C |
|  |  |  | 往南 | 3,100 | 1,329 | 0.43 | 29.5 | C | 1,673 | 0.54 | 29.0 | C |
| 山西路 三段 | 梅川東路五段-昌平東六路 |  | 往東 | 2,050 | 124 | 0.06 | 34.0 | B | 200 | 0.10 | 34.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 207 | 0.10 | 33.7 | B | 184 | 0.09 | 34.5 | B |
|  | 昌平東六路 -昌平東八路 |  | 往東 | 2,050 | 104 | 0.05 | 34.1 | B | 185 | 0.09 | 33.1 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 106 | 0.05 | 33.4 | B | 84 | 0.04 | 34.2 | B |
| 崇德十路一段 | 梅川東路五段 -崇德路三段 |  | 往東 | 2,050 | 217 | 0.11 | 33.8 | B | 402 | 0.20 | 32.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 301 | 0.15 | 32.4 | B | 273 | 0.13 | 33.0 | B |
|  | 崇德路三段 -昌平東七路 |  | 往東 | 2,050 | 110 | 0.05 | 33.6 | B | 247 | 0.12 | 31.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 342 | 0.17 | 32.0 | B | 239 | 0.12 | 33.7 | B |
| 崇德九路 | 梅川東路五段 -昌平東五路 |  | 往東 | 2,050 | 109 | 0.05 | 33.0 | B | 118 | 0.06 | 32.9 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 110 | 0.05 | 33.7 | B | 119 | 0.06 | 33.0 | B |
|  | 昌平東五路 -昌平東七路 |  | 往東 | 2,050 | 99 | 0.05 | 32.5 | B | 117 | 0.06 | 32.1 | B |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 100 | 0.05 | 32.2 | B | 126 | 0.06 | 32.4 | B |
| 昌平東 六路 | 豐樂路- 昌平東八路 |  | 往北 | 950 | 625 | 0.66 | 28.8 | C | 364 | 0.38 | 33.0 | B |
|  |  |  | 往南 | 950 | 367 | 0.39 | 33.9 | B | 628 | 0.66 | 29.6 | C |
| 昌平東 五路 | 昌平五街 -昌平一街 |  | 往北 | 950 | 48 | 0.05 | 37.2 | A | 67 | 0.07 | 36.7 | A |
|  |  |  | 往南 | 950 | 46 | 0.05 | 38.9 | A | 63 | 0.07 | 37.4 | A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 | 昏峰小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) | 服務 水準 |
| 崇德路 三段 / 崇德十路一段 |  | A | 342 | 76.4 | 61.7 | E | 239 | 72.1 | 61.5 | E |
|  |  | B | 1,549 | 66.4 |  |  | 519 | 44.8 |  |  |
|  |  | C | 1,188 | 61.3 |  |  | 1,107 | 58.9 |  |  |
|  |  | D | 217 | 26.8 |  |  | 402 | 29.0 |  |  |
|  |  | E | 439 | 45.6 |  |  | 690 | 49.5 |  |  |
|  |  | F | 1,242 | 64.1 |  |  | 1,561 | 81.0 |  |  |
| 崇德九路 / 昌平 東五路 |  | A | 100 | 12.2 | 13.8 | A | 126 | 12.6 | 14.2 | A |
|  |  | B | 38 | 17.4 |  |  | 50 | 17.6 |  |  |
|  |  | C | 109 | 12.3 |  |  | 119 | 12.5 |  |  |
|  |  | D | 46 | 17.5 |  |  | 64 | 17.8 |  |  |
| 山西路 三段 / 昌平 東六路 |  | A | 108 | 28.6 | 12.6 | A | 85 | 28.2 | 13.7 | A |
|  |  | B | 616 | 9.8 |  |  | 359 | 7.3 |  |  |
|  |  | C | 125 | 28.6 |  |  | 200 | 29.4 |  |  |
|  |  | D | 368 | 7.3 |  |  | 629 | 10.4 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 | 昏峰小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 崇德路 三段 | 豐樂路- 崇德十路一段 | 往北 | 3,100 | 2,347 | 0.76 | 26.5 | C→C | 1,383 | 0.45 | 29.8 | C→C |
|  |  | 往南 | 3,100 | 1,378 | 0.44 | 29.7 | C→C | 1,719 | 0.57 | 29.0 | C→C |
|  | 崇德十路一段 -松竹路二段 | 往北 | 3,100 | 1,326 | 0.43 | 29.5 | C→C | 1,217 | 0.39 | 29.3 | C→C |
|  |  | 往南 | 3,100 | 1,471 | 0.47 | 29.3 | C→C | 1,839 | 0.62 | 28.6 | C→C |
| 山西路 三段 | 梅川東路五段-昌平東六路 | 往東 | 2,050 | 133 | 0.06 | 34.0 | B→B | 214 | 0.14 | 34.3 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,050 | 276 | 0.13 | 33.7 | B→B | 232 | 0.13 | 34.5 | B→B |
|  | 昌平東六路 -昌平東八路 | 往東 | 2,050 | 111 | 0.05 | 34.1 | B→B | 198 | 0.10 | 33.1 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,050 | 268 | 0.13 | 33.4 | B→B | 205 | 0.10 | 34.2 | B→B |
| 崇德十路一段 | 梅川東路五段 -崇德路三段 | 往東 | 2,050 | 232 | 0.11 | 33.8 | B→B | 431 | 0.21 | 32.5 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,050 | 322 | 0.16 | 32.4 | B→B | 292 | 0.14 | 33.0 | B→B |
|  | 崇德路三段 -昌平東七路 | 往東 | 2,050 | 118 | 0.06 | 33.6 | B→B | 265 | 0.13 | 31.5 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,050 | 366 | 0.18 | 32.0 | B→B | 256 | 0.15 | 33.7 | B→B |
| 崇德九路 | 梅川東路五段 -昌平東五路 | 往東 | 2,050 | 164 | 0.08 | 33.0 | B→B | 178 | 0.11 | 32.9 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,050 | 118 | 0.06 | 33.7 | B→B | 127 | 0.06 | 33.0 | B→B |
|  | 昌平東五路 -昌平東七路 | 往東 | 2,050 | 283 | 0.14 | 32.5 | B→B | 302 | 0.15 | 32.1 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,050 | 107 | 0.05 | 32.2 | B→B | 135 | 0.07 | 32.4 | B→B |
| 昌平東 六路 | 豐樂路- 昌平東八路 | 往北 | 950 | 669 | 0.70 | 27.9 | C→C | 390 | 0.44 | 33.0 | B→B |
|  |  | 往南 | 950 | 393 | 0.41 | 33.8 | B→B | 673 | 0.72 | 28.6 | C→C |
| 昌平東 五路 | 昌平五街 -昌平一街 | 往北 | 950 | 51 | 0.05 | 37.2 | A→A | 72 | 0.25 | 36.7 | A→A |
|  |  | 往南 | 950 | 49 | 0.05 | 38.9 | A→A | 67 | 0.07 | 37.4 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 | 昏峰小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 現況→開發前 |
| 崇德路 三段 / 崇德十路一段 |  | A | 366 | 78.4 | 66.9 | E→E | 256 | 73.2 | 67.6 | E→E |
|  |  | B | 1,658 | 76.1 |  |  | 556 | 45.2 |  |  |
|  |  | C | 1,326 | 64.9 |  |  | 1,218 | 61.3 |  |  |
|  |  | D | 232 | 26.9 |  |  | 431 | 29.4 |  |  |
|  |  | E | 470 | 46.0 |  |  | 739 | 50.3 |  |  |
|  |  | F | 1,378 | 68.6 |  |  | 1,719 | 95.5 |  |  |
| 崇德九路 / 昌平 東五路 |  | A | 107 | 12.3 | 13.8 | A→A | 135 | 12.7 | 14.2 | A→A |
|  |  | B | 41 | 17.4 |  |  | 54 | 17.6 |  |  |
|  |  | C | 117 | 12.4 |  |  | 127 | 12.6 |  |  |
|  |  | D | 49 | 17.6 |  |  | 69 | 17.9 |  |  |
| 山西路 三段 / 昌平 東六路 |  | A | 116 | 28.7 | 13.1 | A→A | 91 | 28.3 | 14.2 | A→A |
|  |  | B | 660 | 10.5 |  |  | 384 | 7.5 |  |  |
|  |  | C | 134 | 28.7 |  |  | 214 | 29.6 |  |  |
|  |  | D | 394 | 7.6 |  |  | 674 | 11.3 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 | 昏峰小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 崇德路 三段 | 豐樂路- 崇德十路一段 | 往北 | 3,100 | 2,423 | 0.78 | 25.8 | C→C | 1,400 | 0.45 | 29.8 | C→C |
|  |  | 往南 | 3,100 | 1,386 | 0.45 | 29.7 | C→C | 1,769 | 0.57 | 28.9 | C→C |
|  | 崇德十路一段 -松竹路二段 | 往北 | 3,100 | 1,326 | 0.43 | 29.5 | C→C | 1,217 | 0.39 | 29.3 | C→C |
|  |  | 往南 | 3,100 | 1,573 | 0.51 | 29.2 | C→C | 1,917 | 0.62 | 28.3 | C→C |
| 山西路 三段 | 梅川東路五段-昌平東六路 | 往東 | 2,050 | 143 | 0.07 | 34.0 | B→B | 296 | 0.14 | 34.3 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,050 | 320 | 0.16 | 33.7 | B→B | 272 | 0.13 | 34.5 | B→B |
|  | 昌平東六路 -昌平東八路 | 往東 | 2,050 | 111 | 0.05 | 34.1 | B→B | 198 | 0.10 | 33.1 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,050 | 268 | 0.13 | 33.4 | B→B | 205 | 0.10 | 34.2 | B→B |
| 崇德十路一段 | 梅川東路五段 -崇德路三段 | 往東 | 2,050 | 232 | 0.11 | 33.8 | B→B | 431 | 0.21 | 32.5 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,050 | 322 | 0.16 | 32.4 | B→B | 292 | 0.14 | 33.0 | B→B |
|  | 崇德路三段 -昌平東七路 | 往東 | 2,050 | 172 | 0.08 | 33.6 | B→B | 274 | 0.13 | 31.5 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,050 | 536 | 0.26 | 32.0 | B→B | 300 | 0.15 | 33.7 | B→B |
| 崇德九路 | 梅川東路五段 -昌平東五路 | 往東 | 2,050 | 173 | 0.08 | 33.0 | B→B | 228 | 0.11 | 32.9 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,050 | 118 | 0.06 | 33.7 | B→B | 127 | 0.06 | 33.0 | B→B |
|  | 昌平東五路 -昌平東七路 | 往東 | 2,050 | 283 | 0.14 | 32.5 | B→B | 302 | 0.15 | 32.1 | B→B |
|  |  | 往西 | 2,050 | 107 | 0.05 | 32.2 | B→B | 135 | 0.07 | 32.4 | B→B |
| 昌平東 六路 | 豐樂路- 昌平東八路 | 往北 | 950 | 675 | 0.71 | 27.8 | C→C | 419 | 0.44 | 32.9 | B→B |
|  |  | 往南 | 950 | 447 | 0.47 | 33.7 | B→B | 682 | 0.72 | 28.4 | C→C |
| 昌平東 五路 | 昌平五街 -昌平一街 | 往北 | 950 | 275 | 0.29 | 37.2 | A→A | 233 | 0.25 | 36.7 | A→A |
|  |  | 往南 | 950 | 49 | 0.05 | 38.9 | A→A | 67 | 0.07 | 37.4 | A→A |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 | 昏峰小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 開發前→後 |
| 崇德路 三段 / 崇德十路一段 |  | A | 528 | 85.3 | 67.9 | E→E | 297 | 77.5 | 69.5 | E→E |
|  |  | B | 1,658 | 76.1 |  |  | 556 | 45.2 |  |  |
|  |  | C | 1,326 | 64.9 |  |  | 1,218 | 61.3 |  |  |
|  |  | D | 232 | 26.9 |  |  | 431 | 29.4 |  |  |
|  |  | E | 470 | 46 |  |  | 739 | 50.3 |  |  |
|  |  | F | 1,386 | 68.8 |  |  | 1,766 | 99.3 |  |  |
| 崇德九路 / 昌平 東五路 |  | A | 107 | 12.3 | 14.1 | A→A | 135 | 12.7 | 14.4 | A→A |
|  |  | B | 57 | 17.7 |  |  | 158 | 17.6 |  |  |
|  |  | C | 125 | 12.6 |  |  | 175 | 13.5 |  |  |
|  |  | D | 49 | 17.6 |  |  | 69 | 17.9 |  |  |
| 山西路 三段 / 昌平 東六路 |  | A | 116 | 28.7 | 13.2 | A→A | 91 | 28.3 | 14.5 | A→A |
|  |  | B | 665 | 10.8 |  |  | 421 | 8.6 |  |  |
|  |  | C | 134 | 28.7 |  |  | 214 | 29.6 |  |  |
|  |  | D | 445 | 8.0 |  |  | 686 | 11.6 |  |  |

- 現況路口轉向交通量