浩瀚開發建設股份有限公司

臺中市東區泉源段15地號

店鋪、集合住宅、辦公室新建工程案

交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 | 例假日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 | 昏峰小時 | 尖峰小時 |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 建成路 | 樂業路- 樂業一路 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 2,350 | 765 | 0.33 | 26.8 | C | 719 | 0.31 | 28.8 | C | 734 | 0.31 | 25.5 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 758 | 0.32 | 26.8 | C | 824 | 0.35 | 24.7 | D | 616 | 0.26 | 26.8 | C |
|  | 樂業一路- 大智路 |  | 往南 | 2,350 | 788 | 0.34 | 24.7 | D | 724 | 0.31 | 25.9 | C | 741 | 0.32 | 24.7 | D |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 647 | 0.28 | 29.4 | C | 763 | 0.32 | 25.2 | C | 559 | 0.24 | 29.4 | C |
| 進德路 | 南京路- 樂業路 |  | 往南 | 2,000 | 525 | 0.26 | 29.3 | C | 512 | 0.26 | 27.4 | C | 506 | 0.25 | 28.7 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 430 | 0.22 | 31.2 | B | 304 | 0.15 | 33.8 | B | 337 | 0.17 | 33.5 | B |
|  | 樂業路- 樂業二路 |  | 往南 | 2,000 | 548 | 0.27 | 33.3 | B | 426 | 0.21 | 32.0 | B | 429 | 0.21 | 36.0 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 397 | 0.20 | 34.7 | B | 309 | 0.15 | 34.9 | B | 239 | 0.12 | 37.6 | A |
|  | 樂業二路- 建成路 |  | 往南 | 2,000 | 410 | 0.21 | 30.1 | B | 374 | 0.19 | 29.6 | C | 291 | 0.15 | 36.6 | A |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 298 | 0.15 | 37.7 | A | 226 | 0.11 | 34.3 | B | 175 | 0.09 | 40.9 | A |
| 樂業路 | 復興東路- 進德路 |  | 往東 | 1,100 | 200 | 0.18 | 43.8 | A | 321 | 0.29 | 35.3 | A | 228 | 0.21 | 41.5 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 348 | 0.32 | 38.7 | A | 216 | 0.20 | 40.5 | A | 229 | 0.21 | 37.7 | A |
|  | 進德路- 建成路 |  | 往東 | 1,100 | 257 | 0.23 | 44.7 | A | 518 | 0.47 | 31.8 | B | 372 | 0.34 | 40.8 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 476 | 0.43 | 34.7 | B | 319 | 0.29 | 36.0 | A | 343 | 0.31 | 36.0 | A |
| 樂業一路 | 進德路- 建成路 |  | 往東 | 1,100 | 70 | 0.06 | 46.7 | A | 53 | 0.05 | 47.9 | A | 62 | 0.06 | 51.4 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 72 | 0.07 | 48.5 | A | 51 | 0.05 | 46.3 | A | 82 | 0.07 | 48.5 | A |
|  | 建成路- 東光園路 |  | 往東 | 1,100 | 81 | 0.07 | 32.4 | B | 83 | 0.08 | 27.0 | C | 76 | 0.07 | 37.8 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 217 | 0.20 | 28.8 | C | 146 | 0.13 | 25.7 | C | 160 | 0.15 | 28.8 | C |
| 樂業二路 | 大智路- 進德路 |  | 往東 | 1,100 | 262 | 0.24 | 32.0 | B | 207 | 0.19 | 37.3 | A | 135 | 0.12 | 36.0 | A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 246 | 0.22 | 42.4 | A | 128 | 0.12 | 45.2 | A | 98 | 0.09 | 44.2 | A |
|  | 進德路- 建成路 |  | 往東 | 1,100 | 323 | 0.29 | 31.5 | B | 136 | 0.12 | 32.8 | B | 94 | 0.09 | 32.8 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 268 | 0.24 | 33.5 | B | 87 | 0.08 | 34.9 | B | 87 | 0.08 | 34.9 | B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 | 例假日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 | 昏峰小時 | 尖峰小時 |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 |
| 樂業路 / 進德路 |  | A | 476 | 30.8 | 29.6 | C | B | 319 | 26.6 | 29.3 | B | B | 343 | 25.7 | 28.4 | B | B |
|  |  | B | 333 | 25.8 |  | B |  | 256 | 24.2 |  | B |  | 290 | 24.6 |  | B |  |
|  |  | C | 200 | 24.1 |  | B |  | 321 | 25.6 |  | B |  | 228 | 24.2 |  | B |  |
|  |  | D | 525 | 33.0 |  | C |  | 512 | 36.0 |  | C |  | 506 | 34.4 |  | C |  |
| 樂業一路 / 建成路 |  | A | 217 | 44.2 | 15.4 | C | B | 146 | 43.0 | 13.6 | C | A | 160 | 42.9 | 14.4 | C | A |
|  |  | B | 647 | 9.5 |  | A |  | 763 | 9.7 |  | A |  | 559 | 9.3 |  | B |  |
|  |  | C | 70 | 42.1 |  | C |  | 53 | 41.5 |  | C |  | 62 | 41.8 |  | C |  |
|  |  | D | 765 | 9.7 |  | A |  | 719 | 9.6 |  | A |  | 734 | 9.7 |  | B |  |
| 樂業二路 / 進德路 |  | A | 268 | 23.7 | 18.9 | B | B | 87 | 18.4 | 13.2 | B | A | 87 | 18.6 | 10.8 | B | A |
|  |  | B | 298 | 6.3 |  | A |  | 226 | 5.9 |  | A |  | 175 | 5.8 |  | A |  |
|  |  | C | 262 | 48.9 |  | D |  | 207 | 32.0 |  | C |  | 135 | 23.7 |  | B |  |
|  |  | D | 548 | 9.0 |  | A |  | 426 | 6.8 |  | A |  | 325 | 6.1 |  | A |  |
| 忠孝路 / 建成路 |  | A | 794 | 49.9 | 59.7 | D | D | 980 | 52.0 | 59.0 | D | D | 452 | 47.3 | 53.3 | D | D |
|  |  | B | 1,512 | 60.9 |  | E |  | 1,512 | 62.5 |  | E |  | 597 | 48.6 |  | D |  |
|  |  | C | 295 | 69.0 |  | E |  | 307 | 69.4 |  | E |  | 222 | 66.1 |  | E |  |
|  |  | D | 812 | 55.3 |  | D |  | 1,088 | 52.4 |  | D |  | 728 | 49.0 |  | D |  |
|  |  | E | 31 | 61.9 |  | E |  | 25 | 61.4 |  | E |  | 14 | 61.1 |  | E |  |
|  |  | F | 509 | 65.1 |  | E |  | 542 | 66.8 |  | E |  | 447 | 62.2 |  | E |  |
|  |  | G | 394 | 69.4 |  | E |  | 306 | 63.8 |  | E |  | 187 | 62.5 |  | E |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 | 例假日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 | 昏峰小時 | 尖峰小時 |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 建成路 | 樂業路- 樂業一路 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 2,350 | 819 | 0.35 | 26.8 | C→C | 770 | 0.33 | 28.8 | C→C | 786 | 0.33 | 25.5 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 812 | 0.35 | 26.8 | C→C | 1,007 | 0.43 | 24.7 | D→D | 914 | 0.39 | 26.8 | C→C |
|  | 樂業一路- 大智路 |  | 往南 | 2,350 | 862 | 0.37 | 24.7 | D→D | 919 | 0.39 | 25.9 | C→C | 1,064 | 0.45 | 24.6 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 738 | 0.31 | 29.4 | C→C | 988 | 0.42 | 25.1 | C→C | 906 | 0.39 | 29.4 | C→C |
| 進德路 | 南京路- 樂業路 |  | 往南 | 2,000 | 562 | 0.28 | 29.3 | C→C | 637 | 0.32 | 27.4 | C→C | 755 | 0.38 | 28.7 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 461 | 0.23 | 31.2 | B→B | 326 | 0.16 | 33.8 | B→B | 361 | 0.18 | 33.5 | B→B |
|  | 樂業路- 樂業二路 |  | 往南 | 2,000 | 587 | 0.29 | 33.3 | B→B | 716 | 0.36 | 32.0 | B→B | 1,088 | 0.54 | 35.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 425 | 0.21 | 34.7 | B→B | 331 | 0.17 | 34.9 | B→B | 256 | 0.13 | 37.6 | A→A |
|  | 樂業二路- 建成路 |  | 往南 | 2,000 | 439 | 0.22 | 30.1 | B→B | 785 | 0.39 | 29.6 | C→C | 1099 | 0.55 | 36.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 319 | 0.16 | 37.7 | A→A | 242 | 0.12 | 34.3 | B→B | 187 | 0.09 | 40.9 | A→A |
| 樂業路 | 復興東路- 進德路 |  | 往東 | 1,100 | 214 | 0.19 | 43.8 | A→A | 425 | 0.39 | 35.2 | A→A | 441 | 0.40 | 41.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 373 | 0.34 | 38.7 | A→A | 231 | 0.21 | 40.5 | A→A | 245 | 0.22 | 37.7 | A→A |
|  | 進德路- 建成路 |  | 往東 | 1,100 | 320 | 0.29 | 44.7 | A→A | 585 | 0.53 | 31.7 | B→B | 398 | 0.36 | 40.8 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 541 | 0.49 | 34.6 | B→B | 475 | 0.43 | 36.0 | A→A | 591 | 0.54 | 35.8 | A→A |
| 樂業 一路 | 進德路- 建成路 |  | 往東 | 1,100 | 75 | 0.07 | 46.7 | A→A | 57 | 0.05 | 47.9 | A→A | 66 | 0.06 | 51.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 90 | 0.08 | 48.5 | A→A | 106 | 0.10 | 46.3 | A→A | 88 | 0.08 | 48.5 | A→A |
|  | 建成路- 東光園路 |  | 往東 | 1,100 | 87 | 0.08 | 32.4 | B→B | 89 | 0.08 | 27.0 | C→C | 81 | 0.07 | 37.8 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 232 | 0.21 | 28.8 | C→C | 156 | 0.14 | 25.7 | C→C | 171 | 0.16 | 28.8 | C→C |
| 樂業 二路 | 大智路- 進德路 |  | 往東 | 1,100 | 281 | 0.26 | 32.0 | B→B | 222 | 0.20 | 37.3 | A→A | 145 | 0.13 | 36.0 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 263 | 0.24 | 42.4 | A→A | 137 | 0.12 | 45.2 | A→A | 105 | 0.10 | 44.2 | A→A |
|  | 進德路- 建成路 |  | 往東 | 1,100 | 399 | 0.36 | 31.5 | B→B | 161 | 0.15 | 32.8 | B→B | 101 | 0.09 | 32.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 296 | 0.27 | 33.5 | B→B | 223 | 0.20 | 34.9 | B→B | 317 | 0.29 | 34.9 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 | 例假日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 | 昏峰小時 | 尖峰小時 |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 |
| 樂業路 / 進德路 |  | A | 496 | 31.4 | 30.3 | C | B→C | 426 | 40.0 | 35.1 | C | B→C | 582 | 78.7 | 48.3 | E | B→D |
|  |  | B | 347 | 26.1 |  | B |  | 268 | 24.3 |  | B |  | 303 | 24.8 |  | B |  |
|  |  | C | 208 | 24.3 |  | B |  | 416 | 27.4 |  | B |  | 435 | 28.2 |  | B |  |
|  |  | D | 547 | 34.2 |  | C |  | 622 | 41.6 |  | C |  | 741 | 45.9 |  | D |  |
| 樂業一路 / 建成路 |  | A | 226 | 44.4 | 15.4 | C | B→B | 153 | 43.1 | 13.6 | C | A→A | 168 | 43.0 | 14.4 | C | A→A |
|  |  | B | 675 | 9.5 |  | A |  | 919 | 10.1 |  | A |  | 837 | 9.9 |  | A |  |
|  |  | C | 74 | 42.2 |  | C |  | 55 | 41.6 |  | C |  | 66 | 41.8 |  | C |  |
|  |  | D | 796 | 9.8 |  | A |  | 750 | 9.7 |  | A |  | 765 | 9.8 |  | A |  |
| 樂業二路 / 進德路 |  | A | 280 | 24.2 | 20.2 | B | B→B | 92 | 18.4 | 17.4 | B | A→B | 92 | 18.7 | 54.8 | B | A→D |
|  |  | B | 310 | 6.4 |  | A |  | 235 | 6.0 |  | A |  | 182 | 5.8 |  | A |  |
|  |  | C | 274 | 54.5 |  | D |  | 217 | 33.7 |  | C |  | 142 | 24.1 |  | B |  |
|  |  | D | 572 | 9.3 |  | A |  | 1,072 | 16.6 |  | B |  | 1,623 | 65.0 |  | E |  |
| 忠孝路 / 建成路 |  | A | 903 | 51.1 | 63.8 | D | D→E | 1,064 | 54.0 | 71.6 | D | D→E | 484 | 47.6 | 72.0 | D | D→E |
|  |  | B | 1,619 | 65.5 |  | E |  | 1,712 | 78.3 |  | E |  | 865 | 51.0 |  | D |  |
|  |  | C | 315 | 70.1 |  | E |  | 329 | 70.6 |  | E |  | 238 | 66.5 |  | E |  |
|  |  | D | 877 | 65.9 |  | E |  | 1,304 | 78.0 |  | E |  | 1,050 | 58.7 |  | D |  |
|  |  | E | 33 | 61.9 |  | E |  | 26 | 61.5 |  | E |  | 14 | 61.2 |  | E |  |
|  |  | F | 547 | 67.3 |  | E |  | 589 | 70.4 |  | E |  | 479 | 63.5 |  | E |  |
|  |  | G | 442 | 70.6 |  | E |  | 712 | 72.2 |  | E |  | 987 | 122.1 |  | F |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日 | 例假日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 | 昏峰小時 | 尖峰小時 |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 建成路 | 樂業路- 樂業一路 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 2,350 | 962 | 0.41 | 26.8 | C→C | 997 | 0.42 | 28.8 | C→C | 847 | 0.36 | 25.5 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 971 | 0.41 | 26.8 | C→C | 1,019 | 0.43 | 24.7 | D→D | 922 | 0.39 | 26.8 | C→C |
|  | 樂業一路- 大智路 |  | 往南 | 2,350 | 1,088 | 0.46 | 24.7 | D→D | 1,195 | 0.51 | 25.8 | C→C | 1,155 | 0.49 | 24.6 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 2,350 | 738 | 0.31 | 29.4 | C→C | 988 | 0.42 | 25.1 | C→C | 906 | 0.39 | 29.4 | C→C |
| 進德路 | 南京路- 樂業路 |  | 往南 | 2,000 | 782 | 0.39 | 29.3 | C→C | 637 | 0.32 | 27.4 | C→C | 755 | 0.38 | 28.7 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 795 | 0.40 | 31.2 | B→B | 389 | 0.19 | 33.8 | B→B | 401 | 0.20 | 33.5 | B→B |
|  | 樂業路- 樂業二路 |  | 往南 | 2,000 | 807 | 0.40 | 33.3 | B→B | 716 | 0.36 | 32.0 | B→B | 1,088 | 0.54 | 35.8 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 1,113 | 0.56 | 34.4 | B→B | 752 | 0.38 | 34.9 | B→B | 368 | 0.18 | 37.6 | A→A |
|  | 樂業二路- 建成路 |  | 往南 | 2,000 | 494 | 0.25 | 30.1 | B→B | 785 | 0.39 | 29.6 | C→C | 1,099 | 0.55 | 36.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 2,000 | 454 | 0.23 | 37.7 | A→A | 343 | 0.17 | 34.3 | B→B | 214 | 0.11 | 40.9 | A→A |
| 樂業路 | 復興東路- 進德路 |  | 往東 | 1,100 | 214 | 0.19 | 43.8 | A→A | 425 | 0.39 | 35.2 | A→A | 441 | 0.40 | 41.5 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 426 | 0.39 | 38.7 | A→A | 247 | 0.22 | 40.5 | A→A | 255 | 0.23 | 37.7 | A→A |
|  | 進德路- 建成路 |  | 往東 | 1,100 | 320 | 0.29 | 44.7 | A→A | 585 | 0.53 | 31.7 | B→B | 398 | 0.36 | 40.8 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 541 | 0.49 | 34.6 | B→B | 475 | 0.43 | 36.0 | A→A | 591 | 0.54 | 35.8 | A→A |
| 樂業 一路 | 進德路- 建成路 |  | 往東 | 1,100 | 921 | 0.84 | 41.2 | A→A | 57 | 0.05 | 47.9 | A→A | 66 | 0.06 | 51.4 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 294 | 0.27 | 48.5 | A→A | 184 | 0.17 | 46.3 | A→A | 137 | 0.12 | 48.5 | A→A |
|  | 建成路- 東光園路 |  | 往東 | 1,100 | 87 | 0.08 | 32.4 | B→B | 89 | 0.08 | 27.0 | C→C | 81 | 0.07 | 37.8 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 232 | 0.21 | 28.8 | C→C | 156 | 0.14 | 25.7 | C→C | 171 | 0.16 | 28.8 | C→C |
| 樂業 二路 | 大智路- 進德路 |  | 往東 | 1,100 | 397 | 0.36 | 32.0 | B→B | 314 | 0.29 | 37.3 | A→A | 169 | 0.15 | 36.0 | A→A |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 311 | 0.28 | 42.4 | A→A | 137 | 0.12 | 45.2 | A→A | 105 | 0.10 | 44.2 | A→A |
|  | 進德路- 建成路 |  | 往東 | 1,100 | 399 | 0.36 | 31.5 | B→B | 161 | 0.15 | 32.8 | B→B | 101 | 0.09 | 32.8 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,100 | 560 | 0.51 | 33.4 | B→B | 451 | 0.41 | 34.8 | B→B | 377 | 0.34 | 34.9 | B→B |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 | 例假日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 | 昏峰小時 | 尖峰小時 |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 |
| 樂業路 / 進德路 |  | A | 496 | 31.4 | 52.0 | C | C→D | 426 | 40.0 | 57.9 | C | C→D | 582 | 78.7 | 57.4 | E | D→D |
|  |  | B | 682 | 33.2 |  | C |  | 511 | 27.8 |  | B |  | 452 | 27.0 |  | B |  |
|  |  | C | 208 | 24.3 |  | B |  | 416 | 27.4 |  | B |  | 435 | 28.2 |  | B |  |
|  |  | D | 767 | 89.7 |  | F |  | 755 | 105.2 |  | F |  | 851 | 74.0 |  | E |  |
| 樂業一路 / 建成路 |  | A | 226 | 44.4 | 32.3 | C | B→C | 153 | 43.1 | 15.1 | C | A→B | 168 | 43.0 | 17.1 | C | A→B |
|  |  | B | 675 | 9.5 |  | A |  | 919 | 10.1 |  | A |  | 837 | 9.9 |  | A |  |
|  |  | C | 474 | 102.9 |  | F |  | 169 | 46.0 |  | D |  | 136 | 48.2 |  | D |  |
|  |  | D | 939 | 10.1 |  | A |  | 1,004 | 10.2 |  | A |  | 848 | 9.9 |  | A |  |
| 樂業二路 / 進德路 |  | A | 318 | 26.4 | 40.8 | B | B→C | 319 | 25.9 | 39.8 | B | B→C | 152 | 20.1 | 57.7 | B | D→D |
|  |  | B | 446 | 6.9 |  | A |  | 408 | 6.7 |  | A |  | 267 | 6.1 |  | A |  |
|  |  | C | 391 | 136.5 |  | F |  | 375 | 147.9 |  | F |  | 220 | 34.2 |  | C |  |
|  |  | D | 572 | 9.6 |  | A |  | 1,072 | 18.6 |  | B |  | 1,623 | 72.9 |  | E |  |
| 忠孝路 / 建成路 |  | A | 1,091 | 60.5 | 70.6 | E | E→E | 1,113 | 63.8 | 75.4 | E | E→E | 515 | 49.4 | 78.5 | D | E→E |
|  |  | B | 1,619 | 73.3 |  | E |  | 1,712 | 78.3 |  | E |  | 865 | 51.0 |  | D |  |
|  |  | C | 451 | 81.1 |  | F |  | 501 | 88.5 |  | E |  | 323 | 69.3 |  | E |  |
|  |  | D | 877 | 73.8 |  | E |  | 1,304 | 77.4 |  | E |  | 1,050 | 59.2 |  | D |  |
|  |  | E | 33 | 62.0 |  | E |  | 26 | 61.5 |  | E |  | 14 | 61.2 |  | E |  |
|  |  | F | 547 | 67.3 |  | E |  | 589 | 70.4 |  | E |  | 479 | 63.5 |  | E |  |
|  |  | G | 477 | 73.6 |  | E |  | 808 | 77.9 |  | E |  | 1,045 | 145.1 |  | F |  |

- 現況路口轉向交通量