慶山建設股份有限公司

臺中市豐原區翁明段539地號等65筆土地

店鋪、集合住宅新建工程交通影響評估

(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 | 昏峰小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 明仁街 | 東北街 -豐勢路一段 | 50或50 以下 | 往東 | 950 | 241 | 0.25 | 31.2 | B | 589 | 0.62 | 32.3 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 380 | 0.40 | 34.6 | B | 387 | 0.41 | 34.4 | B |
| 東仁街 | 明仁街 -圓環北路二段 |  | 往東 | 950 | 93 | 0.10 | 34.4 | B | 99 | 0.10 | 34.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 92 | 0.10 | 34.5 | B | 100 | 0.11 | 33.9 | B |
| 明義街 | 東仁街 -豐勢路一段 |  | 往南 | 950 | 63 | 0.07 | 40.2 | A | 51 | 0.05 | 39.3 | A |
|  |  |  | 往北 | 950 | 48 | 0.05 | 41.1 | A | 46 | 0.05 | 40.2 | A |
| 豐勢路 一段 | 明義街 -圓環東路 |  | 往東 | 950 | 299 | 0.31 | 27.7 | C | 343 | 0.36 | 27.1 | C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 369 | 0.39 | 28.8 | C | 423 | 0.45 | 28.8 | C |
|  | 明義街 -向陽路 |  | 往東 | 2,050 | 297 | 0.14 | 29.7 | C | 343 | 0.17 | 29.6 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 382 | 0.19 | 27.7 | C | 429 | 0.21 | 26.5 | C |
| 圓環北路二段 | 三環路 -豐勢路一段 |  | 往南 | 2,050 | 571 | 0.28 | 29.6 | C | 775 | 0.38 | 29.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 1,214 | 0.59 | 29.4 | C | 742 | 0.36 | 29.7 | C |
| 圓環東路 | 向陽路 -豐勢路一段 |  | 往南 | 2,050 | 505 | 0.25 | 27.8 | C | 1,007 | 0.49 | 28.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 1,013 | 0.49 | 26.8 | C | 658 | 0.32 | 26.8 | C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 | 昏峰小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) | 服務 水準 |
| 明仁街 / 東仁街 |  | A | 300 | 12.3 | 13.0 | A | 298 | 12.3 | 14.2 | A |
|  |  | B | 67 | 16.0 |  |  | 100 | 16.1 |  |  |
|  |  | C | 241 | 11.4 |  |  | 577 | 14.2 |  |  |
|  |  | D | 92 | 17.2 |  |  | 100 | 17.6 |  |  |
| 圓環東路 / 豐勢路一段 |  | A | 1,018 | 47.1 | 53.8 | D | 1,022 | 51.2 | 53.5 | D |
|  |  | B | 1,013 | 57.9 |  |  | 658 | 50.1 |  |  |
|  |  | C | 607 | 63.6 |  |  | 599 | 63.4 |  |  |
|  |  | D | 571 | 48.2 |  |  | 775 | 51.8 |  |  |
| 明仁街 / 豐勢路一段 |  | A | 382 | 12.1 | 25.7 | B | 613 | 16.3 | 34.3 | C |
|  |  | B | 251 | 38.3 |  |  | 372 | 46.7 |  |  |
|  |  | C | 284 | 9.3 |  |  | 644 | 10.6 |  |  |
|  |  | D | 439 | 40.9 |  |  | 570 | 72.5 |  |  |
| 豐陽路 / 向陽路 |  | A | 628 | 28.6 | 36.0 | C | 649 | 33.3 | 39.8 | C |
|  |  | B | 454 | 51.7 |  |  | 676 | 55.7 |  |  |
|  |  | C | 693 | 26.4 |  |  | 1,173 | 30.2 |  |  |
|  |  | D | 766 | 41.5 |  |  | 700 | 46.4 |  |  |
| 東仁街 / 圓環北路 二段 |  | B | 804 | 43.0 | 37.1 | C | 765 | 42.6 | 34.9 | C |
|  |  | C | 118 | 43.9 |  |  | 59 | 40.4 |  |  |
|  |  | D | 464 | 25.1 |  |  | 1,104 | 30.9 |  |  |

資料來源：本案調查分析整理。

- 非號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量(CR=CSH-V) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明義街 / 豐勢路一段 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 24 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,276 | A |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 25 | 800 | 790 | 1,362 | 1,299 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,000 | 987 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 38 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 21 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,179 | A |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 20 | 700 | 692 | 1,219 | 1,168 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 800 | 790 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 31 | 2,400 | 2,400 |  |  |  |

資料來源：本案分析整理。

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 晨峰小時 | 昏峰小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 明仁街 | 東北街 -豐勢路一段 | 50或50 以下 | 往東 | 392 | 0.41 | 31.1 | B→B | 764 | 0.80 | 27.5 | B→C |
|  |  |  | 往西 | 540 | 0.57 | 33.8 | B→B | 548 | 0.58 | 33.5 | B→B |
| 東仁街 | 明仁街 -圓環北路二段 |  | 往東 | 100 | 0.10 | 34.4 | B→B | 106 | 0.11 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 99 | 0.10 | 34.5 | B→B | 107 | 0.11 | 33.9 | B→B |
| 明義街 | 東仁街 -豐勢路一段 |  | 往南 | 67 | 0.07 | 40.2 | A→A | 55 | 0.06 | 39.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 51 | 0.05 | 41.1 | A→A | 49 | 0.05 | 40.2 | A→A |
| 豐勢路 一段 | 明義街 -圓環東路 |  | 往東 | 392 | 0.41 | 27.6 | C→C | 423 | 0.45 | 27.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 471 | 0.50 | 28.6 | C→C | 621 | 0.65 | 27.3 | C→C |
|  | 明義街 -向陽路 |  | 往東 | 518 | 0.25 | 29.7 | C→C | 568 | 0.28 | 29.6 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 609 | 0.30 | 27.6 | C→C | 660 | 0.32 | 26.5 | C→C |
| 圓環北路二段 | 三環路 -豐勢路一段 |  | 往南 | 621 | 0.30 | 29.6 | C→C | 891 | 0.43 | 29.2 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,375 | 0.67 | 28.3 | C→C | 816 | 0.40 | 29.7 | C→C |
| 圓環東路 | 向陽路 -豐勢路一段 |  | 往南 | 671 | 0.33 | 27.8 | C→C | 1,106 | 0.54 | 28.1 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,252 | 0.61 | 26.0 | C→C | 741 | 0.36 | 26.8 | C→C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 | 昏峰小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 現況→開發前 |
| 明仁街 / 東仁街 |  | A | 458 | 14.0 | 13.9 | A→A | 457 | 14.0 | 15.8 | A→B |
|  |  | B | 73 | 16.0 |  |  | 107 | 16.2 |  |  |
|  |  | C | 395 | 12.5 |  |  | 754 | 16.5 |  |  |
|  |  | D | 99 | 17.4 |  |  | 107 | 17.8 |  |  |
| 圓環東路 / 豐勢路一段 |  | A | 1,100 | 52.8 | 58.3 | D→D | 1,144 | 61.4 | 58.0 | D→D |
|  |  | B | 1,194 | 62.5 |  |  | 703 | 50.0 |  |  |
|  |  | C | 688 | 68.0 |  |  | 665 | 65.1 |  |  |
|  |  | D | 587 | 48.9 |  |  | 846 | 54.6 |  |  |
| 明仁街 / 豐勢路一段 |  | A | 410 | 12.5 | 26.4 | B→B | 658 | 17.5 | 38.5 | C→C |
|  |  | B | 269 | 39.2 |  |  | 399 | 49.7 |  |  |
|  |  | C | 304 | 9.3 |  |  | 690 | 10.8 |  |  |
|  |  | D | 470 | 42.3 |  |  | 610 | 85.1 |  |  |
| 豐陽路 / 向陽路 |  | A | 728 | 30.3 | 39.7 | C→C | 720 | 37.8 | 43.1 | C→C |
|  |  | B | 486 | 60.9 |  |  | 725 | 55.8 |  |  |
|  |  | C | 750 | 26.8 |  |  | 1,328 | 31.7 |  |  |
|  |  | D | 821 | 47.3 |  |  | 750 | 56.3 |  |  |
| 東仁街 / 圓環北路 二段 |  | B | 862 | 47.4 | 39.7 | C→C | 819 | 43.4 | 36.5 | C→C |

- 非號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量(CR=CSH-V) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明義街 / 豐勢路一段 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 26 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,274 | A |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 27 | 800 | 789 | 1,360 | 1,292 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,000 | 986 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 41 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 22 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,178 | A |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 21 | 700 | 691 | 1,224 | 1,170 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 800 | 790 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 33 | 2,400 | 2,400 |  |  |  |

資料來源：本案分析整理。

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 晨峰小時 | 昏峰小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 開發前→後 | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 開發前→後 |
| 明仁街 | 東北街 -豐勢路一段 | 50或50 以下 | 往東 | 408 | 0.43 | 31.1 | B→B | 832 | 0.88 | 25.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 571 | 0.60 | 33.5 | B→B | 660 | 0.70 | 31.6 | B→B |
| 東仁街 | 明仁街 -圓環北路二段 |  | 往東 | 410 | 0.43 | 34.3 | B→B | 331 | 0.35 | 34.5 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 99 | 0.10 | 34.5 | B→B | 107 | 0.11 | 33.9 | B→B |
| 明義街 | 東仁街 -豐勢路一段 |  | 往南 | 222 | 0.23 | 40.2 | A→A | 103 | 0.11 | 39.3 | A→A |
|  |  |  | 往北 | 51 | 0.05 | 41.1 | A→A | 49 | 0.05 | 40.2 | A→A |
| 豐勢路 一段 | 明義街 -圓環東路 |  | 往東 | 485 | 0.51 | 27.3 | C→C | 440 | 0.46 | 28.1 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 485 | 0.51 | 28.5 | C→C | 666 | 0.70 | 26.4 | C→C |
|  | 明義街 -向陽路 |  | 往東 | 535 | 0.26 | 29.7 | C→C | 635 | 0.31 | 29.6 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 764 | 0.37 | 27.6 | C→C | 708 | 0.35 | 28.4 | C→C |
| 圓環北路二段 | 三環路 -豐勢路一段 |  | 往南 | 714 | 0.35 | 28.4 | C→C | 908 | 0.44 | 28.8 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,437 | 0.70 | 26.5 | C→C | 835 | 0.41 | 28.7 | C→C |
| 圓環東路 | 向陽路 -豐勢路一段 |  | 往南 | 671 | 0.33 | 27.8 | C→C | 1,106 | 0.54 | 27.6 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 1,252 | 0.61 | 26.0 | C→C | 741 | 0.36 | 26.4 | C→C |

- 號誌化路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 | 昏峰小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) | 服務水準 開發前→後 |
| 明仁街 / 東仁街 |  | A | 488 | 14.5 | 14.2 | A→A | 569 | 15.9 | 17.4 | B→B |
|  |  | B | 73 | 16.0 |  |  | 107 | 16.2 |  |  |
|  |  | C | 411 | 12.7 |  |  | 867 | 18.5 |  |  |
|  |  | D | 99 | 17.4 |  |  | 107 | 17.8 |  |  |
| 圓環東路 / 豐勢路一段 |  | A | 1,173 | 54.1 | 58.4 | D→D | 1,249 | 65.2 | 58.8 | D→D |
|  |  | B | 1,253 | 62.5 |  |  | 741 | 49.3 |  |  |
|  |  | C | 723 | 68.0 |  |  | 700 | 65.1 |  |  |
|  |  | D | 714 | 48.5 |  |  | 908 | 52.7 |  |  |
| 明仁街 / 豐勢路一段 |  | A | 579 | 15.5 | 26.9 | B→B | 751 | 21.0 | 39.0 | C→C |
|  |  | B | 269 | 39.2 |  |  | 399 | 49.7 |  |  |
|  |  | C | 321 | 9.4 |  |  | 757 | 11.1 |  |  |
|  |  | D | 470 | 45.8 |  |  | 610 | 88.6 |  |  |
| 豐陽路 / 向陽路 |  | A | 728 | 30.3 | 43.3 | C→C | 720 | 37.8 | 44.7 | C→C |
|  |  | B | 503 | 49.5 |  |  | 793 | 63.5 |  |  |
|  |  | C | 750 | 26.8 |  |  | 1,328 | 31.7 |  |  |
|  |  | D | 976 | 62.4 |  |  | 798 | 54.0 |  |  |
| 東仁街 / 圓環北路 二段 |  | B | 862 | 47.8 | 41.1 | C→C | 887 | 43.4 | 36.6 | C→C |
|  |  | C | 282 | 48.4 |  |  | 100 | 43.5 |  |  |
|  |  | D | 497 | 25.3 |  |  | 1,327 | 31.8 |  |  |

- 非號誌化路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 時段 | 流動方向 | 流量Vi (PCU) | 潛在容量 | 實際容量 | 共用車道容量 (CSH) | 保留容量(CR=CSH-V) | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明義街 / 豐勢路一段 |  | 晨峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 26 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,274 | A |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 27 | 800 | 789 | 2,035 | 1,812 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 1,000 | 986 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 196 | 2,600 | 2,600 |  |  |  |
|  |  | 昏峰小時 | A(幹道) | 左轉 | 22 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,178 | A |
|  |  |  | C(幹道) | 左轉 | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | A |
|  |  |  | D(支道) | 左轉 | 21 | 800 | 790 | 1,695 | 1,592 | A |
|  |  |  |  | 直行 | 0 | 800 | 790 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右轉 | 82 | 2,400 | 2,400 |  |  |  |

資料來源：本案分析整理。

現況路口轉向交通量