寶急開發信安段604地號店鋪、餐廳、集合住宅新建工程（第一次變更設計）交通影響評估報告書
(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 道路容量 | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永福路 | 西屯路三段 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往南 | 1600 | 505 | 0.32 | 36.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 525 | 0.33 | 33.4 | B |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 1600 | 678 | 0.42 | 35.8 | A |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 651 | 0.41 | 31.0 | B |
|  | 福科路 ¦ 福順路 | 晨峰 | 往南 | 1600 | 571 | 0.36 | 37.6 | A |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 544 | 0.34 | 34.5 | B |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 1600 | 668 | 0.42 | 36.1 | A |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 669 | 0.42 | 32.7 | B |
|  | 福順路 ¦ 臺灣大道四段 | 晨峰 | 往南 | 1600 | 531 | 0.33 | 26.2 | C |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 500 | 0.31 | 33.3 | B |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 1600 | 595 | 0.37 | 25.5 | C |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 734 | 0.46 | 31.4 | B |
| 福科路 | 福雅路 ¦ 永福路 | 晨峰 | 往東 | 2800 | 1266 | 0.45 | 28.2 | C |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 2174 | 0.78 | 31.3 | B |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2800 | 1639 | 0.59 | 25.8 | C |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 1574 | 0.56 | 29.3 | C |
|  | 永福路 ¦ 福科路340巷 | 晨峰 | 往東 | 2800 | 1380 | 0.49 | 33.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 2073 | 0.74 | 27.8 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2800 | 1814 | 0.65 | 29.3 | C |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 1490 | 0.53 | 31.5 | B |
|  | 福科路340巷 ¦ 福安路 | 晨峰 | 往東 | 2800 | 1475 | 0.53 | 36.8 | A |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 2149 | 0.77 | 29.3 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2800 | 1833 | 0.65 | 34.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 1531 | 0.55 | 32.2 | B |

- 路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福雅路 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往東 | 23.6 | B | 31.5 | C |
|  |  | 往西 | 34.2 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 40.1 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 44.8 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 28.1 | B | 33.1 | C |
|  |  | 往西 | 24.2 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 43.1 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 45.0 | D |  |  |
| 永福路 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往東 | 20.1 | B | 28.5 | B |
|  |  | 往西 | 30.4 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 38.2 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 41.8 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 25.5 | B | 31.0 | C |
|  |  | 往西 | 21.5 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 40.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 42.6 | C |  |  |
| 福科路340巷/福科路397巷 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往東 | 15.4 | B | 16.6 | B |
|  |  | 往西 | 16.4 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 28.6 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 29.0 | B |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 15.5 | B | 15.9 | B |
|  |  | 往西 | 16.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 28.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 29.3 | B |  |  |
| 福安路 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往東 | 15.6 | B | 19.3 | B |
|  |  | 往西 | 18.8 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 42.2 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 20.2 | B | 18.7 | C |
|  |  | 往西 | 16.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 46.8 | D |  |  |
| 永福路 ¦ 西屯路三段 | 晨峰 | 往東 | 29.2 | B | 31.1 | C |
|  |  | 往西 | 33.5 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 41.3 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 46.8 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 31.2 | C | 33.3 | C |
|  |  | 往西 | 36.5 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 42.1 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 48.6 | D |  |  |
| 永福路 ¦ 福順路 | 晨峰 | 往東 | 16.9 | B | 14.8 | A |
|  |  | 往西 | 18.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 13.1 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.1 | A |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 20.8 | B | 16.9 | B |
|  |  | 往西 | 13.6 | A |  |  |
|  |  | 往南 | 14.5 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 16.4 | B |  |  |
| 永福路 ¦ 台灣大道四段 | 晨峰 | 往東 | 48.6 | E | 52.4 | D |
|  |  | 往西 | 58.3 | F |  |  |
|  |  | 往南 | 48.6 | E |  |  |
|  |  | 往北 | 36.6 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 52.5 | E | 57.2 | D |
|  |  | 往西 | 62.5 | F |  |  |
|  |  | 往南 | 45.5 | E |  |  |
|  |  | 往北 | 36.0 | D |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 道路容量 | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 旅行速率 （km/hr） | 服務 水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永福路 | 西屯路三段 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往南 | 1600 | 562 | 0.35 | 36.4 | A |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 591 | 0.37 | 32.8 | B |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 1600 | 757 | 0.47 | 35.0 | A |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 725 | 0.45 | 30.4 | B |
|  | 福科路 ¦ 福順路 | 晨峰 | 往南 | 1600 | 643 | 0.40 | 36.9 | A |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 607 | 0.38 | 33.7 | B |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 1600 | 743 | 0.46 | 35.2 | A |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 754 | 0.47 | 31.7 | B |
|  | 福順路 ¦ 臺灣大道四段 | 晨峰 | 往南 | 1600 | 614 | 0.38 | 25.5 | C |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 561 | 0.35 | 32.7 | B |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 1600 | 688 | 0.43 | 24.4 | D |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 801 | 0.50 | 30.7 | B |
| 福科路 | 福雅路 ¦ 永福路 | 晨峰 | 往東 | 2800 | 1378 | 0.49 | 27.2 | C |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 2360 | 0.84 | 29.7 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2800 | 1788 | 0.64 | 24.6 | D |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 1715 | 0.61 | 28.1 | C |
|  | 永福路 ¦ 福科路340巷 | 晨峰 | 往東 | 2800 | 1511 | 0.54 | 32.5 | B |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 2247 | 0.80 | 26.4 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2800 | 1973 | 0.70 | 28.1 | C |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 1634 | 0.58 | 29.9 | C |
|  | 福科路340巷 ¦ 福安路 | 晨峰 | 往東 | 2800 | 1626 | 0.58 | 35.7 | A |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 2330 | 0.83 | 27.6 | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2800 | 2016 | 0.72 | 33.0 | B |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 1656 | 0.59 | 31.1 | B |

- 路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 每一鄰近車輛 平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福雅路 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往東 | 24.4 | B | 32.6 | C |
|  |  | 往西 | 35.4 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 41.5 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 46.4 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 29.1 | B | 34.3 | C |
|  |  | 往西 | 25.1 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 44.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 46.6 | D |  |  |
| 永福路 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往東 | 20.8 | B | 29.5 | B |
|  |  | 往西 | 31.5 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 39.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 43.3 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 26.4 | B | 32.1 | C |
|  |  | 往西 | 22.3 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 42.0 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 44.1 | C |  |  |
| 福科路340巷/福科路397巷 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往東 | 15.9 | B | 17.2 | B |
|  |  | 往西 | 17.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 29.6 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 30.0 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 16.1 | B | 16.5 | B |
|  |  | 往西 | 16.6 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 29.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 30.3 | C |  |  |
| 福安路 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往東 | 16.2 | B | 20.0 | B |
|  |  | 往西 | 19.5 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 43.7 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 20.9 | B | 19.4 | B |
|  |  | 往南 | 16.2 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 48.5 | D |  |  |
| 永福路 ¦ 西屯路三段 | 晨峰 | 往東 | 30.2 | C | 32.2 | C |
|  |  | 往西 | 34.7 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 42.8 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 48.5 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 32.3 | C | 34.5 | C |
|  |  | 往西 | 37.8 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 43.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 50.3 | D |  |  |
| 永福路 ¦ 福順路 | 晨峰 | 往東 | 17.5 | B | 15.3 | B |
|  |  | 往西 | 18.7 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 13.6 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.5 | A |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 21.5 | B | 17.5 | B |
|  |  | 往西 | 14.1 | A |  |  |
|  |  | 往南 | 15.0 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 17.0 | B |  |  |
| 永福路 ¦ 臺灣大道四段 | 晨峰 | 往東 | 50.3 | D | 54.3 | D |
|  |  | 往西 | 60.4 | E |  |  |
|  |  | 往南 | 50.3 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 37.9 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 54.4 | D | 59.2 | D |
|  |  | 往西 | 64.7 | E |  |  |
|  |  | 往南 | 47.1 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 37.3 | C |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路名稱 | 道路起迄 | 時段 | 方向 | 道路容量 | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 旅行速率 （km/hr） | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 開發前 | 開發後 |
| 永福路 | 西屯路三段 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往南 | 1600 | 570 | 0.36 | 36.2 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 642 | 0.40 | 32.1 | B | B |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 1600 | 806 | 0.50 | 34.5 | A | B |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 745 | 0.47 | 30.1 | B | B |
|  | 福科路 ¦ 福順路 | 晨峰 | 往南 | 1600 | 679 | 0.42 | 36.5 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 618 | 0.39 | 33.6 | B | B |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 1600 | 757 | 0.47 | 35.1 | A | A |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 823 | 0.51 | 30.9 | B | B |
|  | 福順路 ¦ 臺灣大道四段 | 晨峰 | 往南 | 1600 | 650 | 0.41 | 25.1 | C | C |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 567 | 0.35 | 32.6 | B | B |
|  |  | 昏峰 | 往南 | 1600 | 702 | 0.44 | 24.2 | D | D |
|  |  |  | 往北 | 1600 | 870 | 0.54 | 29.7 | B | C |
| 福科路 | 福雅路 ¦ 永福路 | 晨峰 | 往東 | 2800 | 1382 | 0.49 | 27.1 | C | C |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 2384 | 0.85 | 29.3 | C | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2800 | 1809 | 0.65 | 24.5 | D | D |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 1723 | 0.62 | 28.0 | C | C |
|  | 永福路 ¦ 福科路340巷 | 晨峰 | 往東 | 2800 | 1511 | 0.54 | 32.5 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 2307 | 0.82 | 25.4 | C | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2800 | 1973 | 0.70 | 28.0 | C | C |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 1675 | 0.60 | 29.3 | C | C |
|  | 福科路340巷 ¦ 福安路 | 晨峰 | 往東 | 2800 | 1677 | 0.60 | 35.0 | A | A |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 2334 | 0.83 | 27.5 | C | C |
|  |  | 昏峰 | 往東 | 2800 | 2039 | 0.73 | 32.4 | B | B |
|  |  |  | 往西 | 2800 | 1675 | 0.60 | 30.8 | B | B |

- 路口

| 路口 | 時段 | 方向 | 基地開發前 | 基地開發後 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 | 每一鄰近車輛平均延滯（秒） | 服務水準 | 路口平均延滯（秒） | 服務水準 |
| 福雅路 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往東 | 24.4 | B | 32.6 | C | 24.5 | B | 32.8 | C |
|  |  | 往西 | 35.4 | C |  |  | 36.0 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 41.5 | C |  |  | 41.5 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 46.4 | D |  |  | 46.4 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 29.1 | B | 34.3 | C | 29.5 | B | 34.5 | C |
|  |  | 往西 | 25.1 | B |  |  | 25.3 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 44.6 | C |  |  | 44.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 46.6 | D |  |  | 46.6 | D |  |  |
| 永福路 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往東 | 20.8 | B | 29.5 | B | 21.4 | B | 30.5 | C |
|  |  | 往西 | 31.5 | C |  |  | 33.1 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 39.6 | C |  |  | 40.1 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 43.3 | C |  |  | 44.2 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 26.4 | B | 32.1 | C | 27.1 | B | 33.2 | C |
|  |  | 往西 | 22.3 | B |  |  | 23.0 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 42.0 | C |  |  | 42.4 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 44.1 | C |  |  | 45.5 | D |  |  |
| 福科路340巷/福科路397巷 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往東 | 15.9 | B | 17.2 | B | 16.1 | B | 18.2 | B |
|  |  | 往西 | 17.0 | B |  |  | 17.9 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 29.6 | B |  |  | 31.4 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 30.0 | C |  |  | 30.0 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 16.1 | B | 16.5 | B | 16.1 | B | 17.3 | B |
|  |  | 往西 | 16.6 | B |  |  | 17.3 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 29.4 | B |  |  | 30.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 30.3 | C |  |  | 30.3 | C |  |  |
| 福安路 ¦ 福科路 | 晨峰 | 往東 | 16.2 | B | 20.0 | B | 17.0 | B | 20.2 | B |
|  |  | 往西 | 19.5 | B |  |  | 19.7 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 43.7 | C |  |  | 43.7 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 20.9 | B | 19.4 | B | 21.3 | B | 19.6 | B |
|  |  | 往南 | 16.2 | A |  |  | 16.4 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 48.5 | D |  |  | 48.5 | D |  |  |
| 永福路 ¦ 西屯路三段 | 晨峰 | 往東 | 30.2 | C | 32.2 | C | 30.4 | C | 32.5 | C |
|  |  | 往西 | 34.7 | C |  |  | 34.8 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 42.8 | C |  |  | 42.8 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 48.5 | D |  |  | 49.5 | D |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 32.3 | C | 34.5 | C | 32.9 | C | 34.8 | C |
|  |  | 往西 | 37.8 | C |  |  | 38.0 | C |  |  |
|  |  | 往南 | 43.6 | C |  |  | 43.6 | C |  |  |
|  |  | 往北 | 50.3 | D |  |  | 50.6 | D |  |  |
| 永福路 ¦ 福順路 | 晨峰 | 往東 | 17.5 | B | 15.3 | B | 17.5 | B | 15.5 | B |
|  |  | 往西 | 18.7 | B |  |  | 18.7 | B |  |  |
|  |  | 往南 | 13.6 | A |  |  | 14.4 | A |  |  |
|  |  | 往北 | 12.5 | A |  |  | 12.9 | A |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 21.5 | B | 17.5 | B | 21.5 | B | 17.8 | B |
|  |  | 往西 | 14.1 | A |  |  | 14.1 | A |  |  |
|  |  | 往南 | 15.0 | B |  |  | 15.3 | B |  |  |
|  |  | 往北 | 17.0 | B |  |  | 17.8 | B |  |  |
| 永福路 ¦ 台灣大道四段 | 晨峰 | 往東 | 50.3 | D | 54.3 | D | 50.4 | D | 54.4 | D |
|  |  | 往西 | 60.4 | E |  |  | 60.5 | E |  |  |
|  |  | 往南 | 50.3 | D |  |  | 50.5 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 37.9 | C |  |  | 37.9 | C |  |  |
|  | 昏峰 | 往東 | 54.4 | D | 59.2 | D | 54.5 | D | 59.3 | D |
|  |  | 往西 | 64.7 | E |  |  | 64.8 | E |  |  |
|  |  | 往南 | 47.1 | D |  |  | 47.4 | D |  |  |
|  |  | 往北 | 37.3 | C |  |  | 37.3 | C |  |  |

- 現況路口轉向交通量

| 福雅路-福科路（晨峰） | 永福路-福科路（晨峰） |
| --- | --- |
| 福雅路-福科路（昏峰） | 永福路-福科路（昏峰） |

| 福科路340巷/397巷-福科路（晨峰） | 福安路-福科路（晨峰） |
| --- | --- |
| 福科路340巷/397巷-福科路（昏峰） | 福安路-福科路（昏峰） |

| 永福路-西屯路三段（晨峰） | 永福路-福順路（晨峰） |
| --- | --- |
| 永福路-西屯路三段（昏峰） | 永福路-福順路（昏峰） |

永福路-台灣大道四段（晨峰）

永福路-台灣大道四段（昏峰）